## Slide 1
2019工程科學研習營
LED Cube製作

## Slide 2
C
O
N
T
E
N
T
Cube製作與焊接
材料介紹
LED Cube與Arduino mini焊接
在此输入第四个标题

## Slide 3
Part
one
材料介紹

## Slide 4: 材料介紹
RGB LED*8
Arduino mini*1
9V電池
9V電池頭
焊接模板

## Slide 5
Parttwo
LED Cube製作與焊接

## Slide 6: 焊接-工具介紹
烙鐵
烙鐵架
注意：
  烙鐵使用前確定烙鐵架上的海綿是濕的
  烙鐵很燙，請小心使用
  烙鐵使用完請務必放回烙鐵架上
焊錫

## Slide 7: 焊接-步驟
Step1. 先把烙鐵放在焊點上
Step2. 將焊錫戳在焊點與烙鐵之間
Step3. 移開焊錫
Step4. 移開烙鐵
注意：烙鐵不能放在焊點放太久
  焊錫會氧化，焊接可能失敗
  LED會燒壞

## Slide 8: Cube製作－全彩LED簡介
左圖為RGB LED內部構造示意圖，請注意最長腳為共地端，其在內部的連接構造亦特別大，焊接時注意「不可接反」！
注意：正負不可接反，否則debug欲哭無淚。

## Slide 9
Step1. 選擇LED的顏色並折成90度
※只能選紅色、藍色
Step2. 把另外兩個顏色的腳折到另外一邊
Step3. 剪掉多餘的腳
Step4. 將共地腳往外折
Cube製作

## Slide 10: Cube製作
完成

## Slide 11: 焊接模具
將LED塞入孔內固定
※注意LED排列方向

## Slide 12
將左邊的腳位折起來
注意不可短路

## Slide 13
用烙鐵打把接線處焊接在一起

## Slide 16
Part
three
LED Cube與Arduino mini 焊接

## Slide 17: LED Cube與Arduino mini 焊接
腳位配置(LED Cube圖)
把LED腳焊長一點(準備單芯線??)

## Slide 18
THANKS