## Slide 1
2019工程科學研習營
LED Cube製作

## Slide 2
C
O
N
T
E
N
T
介紹程式原理
Cube製作與焊接
材料介紹
LED Cube與Arduino mini焊接

## Slide 3
Part
one
材料介紹

## Slide 4: 材料介紹
RGB LED*8
Arduino mini*1
9V電池
9V電池頭
焊接模板
標籤紙*1

## Slide 5
Part
two
LED Cube製作與焊接

## Slide 6: 焊接-工具介紹
烙鐵
烙鐵架
注意：
確定烙鐵架上的海綿是濕的
烙鐵很燙，請小心使用
烙鐵使用完請務必放回烙鐵架上
烙鐵使用時請小心不要碰到烙鐵的電線
焊錫
海綿

## Slide 7: 焊接-步驟
Step1. 先把烙鐵靠在焊點上
Step2. 將焊錫戳在焊點與烙鐵之間使焊錫融化，時間不可超過 2秒鐘
注意：焊錫不要弄太多在焊點上，如果碰到其他腳位會造成短路
Step3. 移開焊錫
Step4. 移開烙鐵
注意：先移開焊錫再移開烙鐵，否則焊錫會黏在焊點上
注意：烙鐵不能放在焊點放太久
  焊錫會氧化，焊接可能失敗
  LED會燒壞

## Slide 9: Cube製作－全彩LED簡介
左圖為RGB LED內部構造示意圖，請注意最長腳為共地端，其在內部的連接構造亦特別大，焊接時注意「不可接反」！
注意：正負不可接反，否則debug欲哭無淚。
B
G
R
B
G
R
-

## Slide 10
LED折腳
將共地端靠右側擺
將藍色的腳向下折90度
去除其他沒用的腳位
Tip:
來回凹折多餘的針腳即可弄斷

## Slide 11
LED折腳
向右翻
抓住共地腳
向左折

## Slide 12
將「藍色」腳位折成90度
去除多餘的腳
將共地腳往外折
LED折腳

## Slide 13: Cube製作
完成8個LED

## Slide 14: 模具
將LED塞入孔內固定並使相對應的腳位碰在一起
注意：LED排列方向朝向自己

## Slide 15: 模具
將左下角的LED折成90度，並碰到右邊的腳位
※LED不可歪斜

## Slide 16
折起來的腳要碰到右邊的腳
使LED維持垂直或平行

## Slide 17
用烙鐵把接線處焊接在一起(焊接三個點)
注意：焊接時不能焊到任何其他腳位（包含剛剛剪掉的兩隻腳），否則會短路

## Slide 18
注意
不可短路
不可假焊
調整LED腳位整齊，共地腳要垂直

## Slide 19
將共地腳焊在一起
共有四個共地點需要焊接
兩人合作：
完成上下兩層LED焊接後，請其中一個人幫忙拿著上下兩層LED，另一個人則負責將上下LED接腳焊接在一起(共地腳接共地腳)
(需焊接四個點)

## Slide 20
Part
three
LED Cube與Arduino mini 焊接

## Slide 21: LED Cube與Arduino mini 焊接
完成圖

## Slide 22: Arduino mini
共地腳
(四支)
Layer腳
(兩支)
電源

## Slide 23
共地腳
(四支)
Layer腳
(兩支)

## Slide 24
9
3
10
5
A0
A1

## Slide 25
注意：側邊兩根突出的Layer腳朝向A側
9
3
10

## Slide 26
Layer腳
(兩支)
9
3
10
5
將第5支腳折到對面(3~9腳側)

## Slide 27
折彎最後一支共地腳(如圖)

## Slide 28
5
插入5

## Slide 29
第一層Layer
第二層Layer腳
折彎插入A0

## Slide 30
取一段電線 一端接在A1
一端接在第二層Layer腳

## Slide 31
從背後把多餘的線「折彎固定」

## Slide 32
紅色接RAW
黑色接GND

## Slide 33: LED Cube製作完畢後
1. 請把烙鐵的插座拔起來!!!
2. 把尖嘴鉗、剩餘的焊錫及電線集中放置
3. 拿出夾鏈袋中的標籤紙，寫下
第x小隊 姓名 把標籤黏在mini板上
4. 貼完標籤後把自己的作品放入夾鏈袋中， 課輔會去收你們的作品。
注意：如果沒有做完沒關係，之後還會有時間讓你們焊接

## Slide 34
Part
four
程式簡介

## Slide 35: 掃描顯示法
https://github.com/a885566885566/2x2x2-LedCube
逐層掃描(每層4顆LED)
主要原理：利用人眼視覺暫留，每個瞬間只控制少數LED，但人眼看到的殘光會是連續的。
優點：用少數的pin腳就可控制大量LED。

## Slide 36: 中斷(Interrupt)
https://github.com/a885566885566/2x2x2-LedCube
在電腦科學中，中斷（英語：Interrupt）是指處理器接收到來自硬體或軟體的訊號，提示發生了某個事件，應該被注意，這種情況就稱為中斷。此時，處理器將會進行相應的硬體／軟體處理。
計時器中斷(Timer Interrupt)
利用核心clock計數器計時，計數器觸發後做相應的事情(可以用程式控制)
Timer會根據ledState不斷更新led_pin的狀態。
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
{
digitalWrite(layer1_Pin, ledLayerState);
digitalWrite(layer2_Pin, !ledLayerState);
int offset = ledLayerState ? 4 : 0;
analogWrite(ledA_Pin, ledState[offset ]);
analogWrite(ledB_Pin, ledState[offset + 1]);
analogWrite(ledC_Pin, ledState[offset + 2]);
analogWrite(ledD_Pin, ledState[offset + 3]);
ledLayerState = !ledLayerState;
}
中斷部分程式碼

## Slide 37: LED控制範例 - spark
改變ledState這個陣列可以控制LED的狀態。
使用for迴圈，將led全開或全關。
變數time用於控制閃爍次數。
speedUp可以控制閃爍頻率是否自動加快。
void anime_spark(int times=10, int fre=800, bool speedUp = true){
const int minimumFre = 10;
for(int i = 0;i<times; i++){
for(int k = 0; k<8; k++)
ledState[k] = getVotage( 255 );
delay(fre);
for(int k = 0; k<8; k++)
ledState[k] = getVotage( 0 );
delay(fre);
if(speedUp){
fre = minimumFre + (times-i)*(fre-minimumFre)/times;
}
}
}
使led全部一起閃爍

## Slide 38: LED控制範例 - oscillation
改變ledState這個陣列可以控制LED的狀態。
使用for迴圈與sin()函數，讓ledState在0與240間循環。
變數time用於控制循環次數。
void anime_oscillation(int times, int fre, int delta, bool speedUp){
for(int i = 0;i<times; i++){
for(int k = 0; k<8; k++){
ledState[k] = getVotage( (sin(millis()/fre)+1)*120 );
delay(delta);
}
}
}
使led全部一起漸明漸亮

## Slide 39: LED控制範例 - planFlip
使LED如同翻面一樣不斷翻轉
000
001
010
011
100
101
110
111
用Hypercube的編碼方式對LED定址(特色是相鄰的LED一定只有一個位元不一樣)，利用這個特性可以用bit的關係決定四周的LED是誰。
假設plane為[101, 100, 001, 000]
LED定址
Step1：決定[000, 001]為軸心。
Step2：算出共同bit為第二個bit。
Step3：算出需要改變的是第一、三個bit。
Step4：決定是第一個還是第三個bit先轉換(如果換錯bit順序會變得與軸心邊一樣)。
Step5：依次將邊遞移，實現動畫。

## Slide 40: LED控制範例 - planFlip
void anime_planeFlip(int times, int fre){
static short plane[4] = {B000, B001, B010, B011};
static short edge[2] = {0, 0};
for(int w=0; w<times; w++){
// Choose two points on the same edge
edge[0] = (short)random(0, 4);
short err = 0;
do{
edge[1] = (short)random(0, 4);
err = plane[edge[0]]^plane[edge[1]];
}while( !(err==1 || err==2 || err==4) ); // Get a index which not equal to the other one, and must be the same side
// Get the bit on the selected edge which need to be change
short diffEdge[2]={0}, index=0;
short mutual = err;
for(int i = 1; i<=4; i*=2)
if(i != mutual) diffEdge[index++] = i; // diffEdge = B001, B010, B100

## Slide 41: LED控制範例 - planFlip
// Determine if the bit order is wrong
bool wrongOrder = matched(plane, 4, plane[edge[0]]^diffEdge[0]);
// Update leds by diffEdges
updateLedByHyperIndexArray(plane, 4, 255);
delay(fre);
updateLedByHyperIndexArray(plane, 4, 0);
plane[edge[0]] ^= diffEdge[wrongOrder?1:0];
plane[edge[1]] ^= diffEdge[wrongOrder?1:0];
updateLedByHyperIndexArray(plane, 4, 255);
delay(fre);
updateLedByHyperIndexArray(plane, 4, 0);
plane[edge[0]] ^= diffEdge[wrongOrder?0:1];
plane[edge[1]] ^= diffEdge[wrongOrder?0:1];
updateLedByHyperIndexArray(plane, 4, 255);
delay(fre);
updateLedByHyperIndexArray(plane, 4, 0);
}
}

## Slide 42
THANKS